## Slide 1: Introducción Cortex– M

## Slide 2: Procesadores ARM
El nombre ARM proviene de Acorn RISC Machine renombrada en 1990 a Advanced RISC Machine.
  Acorn fue la empresa que desarrolló el primer procesador ARM en 1985.
  Hace enfásis en la arquitectura RISC (reduced instruction set computer) en vez de CISC (complex instruction set computer).

## Slide 3: Procesadore ARM

## Slide 4: Procesadores ARM.

## Slide 5: Procesadores ARM
Procesadores de 32 bits (registros, bus de datos, bus de memoria).
Procesadores con set de instrucciones RISC (reduced instruction set computer).
Arquitectura Harvard (Cortex-M3). Arquitectura Von Neumann (Cortex-M0).
Definen modos de operación (sistema – usuario definido por hardware).

## Slide 6: Características Generales.
Arquitectura Load/Store.
Instrucciones de tamaño fijo.
Máquina de 3 direcciones.
La mayoría de las instrucciones son de un único ciclo de reloj.
Ejecución condicional de instrucciones.
Barrel shifter de 32 bits.

## Slide 7: Arquitecturas. ARM

## Slide 8: ARM - Cortex.
Los procesadores Cortex son procesadores ARM (http://www.arm.com) de arquitectura v7.
La arquitectura v7 tiene a su vez tres versiones.
  v7-A. Application.
  v7-R. Real-Time.
  v7-M. Microcontroller.

## Slide 9: Procesadores. ARM

## Slide 10: Cortex. Versiones
ARMv7-A. Application. Procesadores que requieren ejecutar aplicaciones complejas de alto rendimiento, tales como Linux, Symbian, Android. Requieren unidad de administración de memoria (MMU). Por ejemplo celulares.
ARMv7-R. Real-Time. Procesadores orientados a aplicaciones de alto rendimiento, alta confiabilidad y tiempo real (dar una respuesta en un período garantizado de tiempo). Por ejemplo controladores de disco duros, sistemas
ARMv7-M. Microcontroller. Procesadores de bajo costo , bajo consumo y baja latencia de interrupciones. Procesadores orientados a usos de microcontroladores.

## Slide 11: Cortex. Versiones

## Slide 12: Cortex. Versiones
Sí necesito un sistema que corra Linux (Red, Sistema de archivos avanzado, SSH, servicios web), ¿Qué tipo de Cortex tendría que elegir?
Se va a desarrollar un sistema alimentado a batería que se encarga de adquisición de señales analógicas para enviar de manera inalámbrica ¿Qué tipo de procesador elijo?
Para el desarrollo del controlador de llama de una caldera de gran porte ¿Qué tipo de procesador elijo?

## Slide 13: Cortex-M.
Cortex-M0. Familia de microcontroladores muy pequeños, implementados en la arquitectura ARMv6-M. (LPC1114).
Cortex-M0+. Familia de microcontroladores muy pequeños y de mejor eficiencia energética que los M0 (LPC812).
Cortex-M1. Familia de microcontroladores implementados como soft-cores (IP-cores en FPGA). Pertenecen a la arquitectura ARMv6-M. Por ejemplo Altera ARM Cortex-M1.
Cortex-M3. Microcontroladores de arquitectura ARMv7-M. Agregan multiplicación por hardware en un ciclo de reloj, división por hardware y matemática saturada. LPC1769.
Cortex-M4. Microcontroladores de arquitectura ARMv7-M, similar a los Cortex-M3 pero con extensiones para DSP. Multiplicación y suma de 32 bits en un único ciclo de reloj. LPC4300 .
Cortex-M7. Son la familia de mayor rendimiento de los Cortex M. Tienen pipeline de 6 etapas. Instrucciones SIMD y bus de 64bits.

## Slide 14: Cortex-M.
Cortex-M0. Familia de microcontroladores muy pequeños, implementados en la arquitectura ARMv6-M. (LPC1114).
Cortex-M0+. Familia de microcontroladores muy pequeños y de mejor eficiencia energética que los M0 (LPC812).
Cortex-M1. Familia de microcontroladores implementados como soft-cores (IP-cores en FPGA). Pertenecen a la arquitectura ARMv6-M. Por ejemplo Altera ARM Cortex-M1.
Cortex-M3. Microcontroladores de arquitectura ARMv7-M. Agregan multiplicación por hardware en un ciclo de reloj, división por hardware y matemática saturada. LPC1769.
Cortex-M4. Microcontroladores de arquitectura ARMv7-M, similar a los Cortex-M3 pero con extensiones para DSP. Multiplicación y suma de 32 bits en un único ciclo de reloj. LPC4300 .
Cortex-M7. Son la familia de mayor rendimiento de los Cortex M. Tienen pipeline de 6 etapas. Instrucciones SIMD y bus de 64bits.

## Slide 15: Cortex-M. Aplicaciones

## Slide 16: Cortex-M. Set de Instrucciones
En los primeros procesadores ARM existía un único set de instrucciones de 32bits. El problema que se presenta para los procesadores pequeños es que se requiere mucha más memoria de programa que para un procesador de 8 o 16bits para la misma tarea
En el ARM7TDMI se soportaba el set de instrucciones ARM (32 bits) y el Thumb (16 bits) más limitado que el ARM
Los Cortex-M usan el set de instrucciones Thumb-2 que tiene la mayor parte de las instrucciones de 16 bits y otras de 32bits

## Slide 17: Set de Instrucciones.

## Slide 18: Set de Instrucciones Thumb-2
Thumb-2. es un set de instrucciones de las instrucciones más comunes de ARM de 32bits en 16 bits.
En ejecución el código de operación se “mapean” a instrucciones de 32 bits, siendo transparente al procesador.
El uso del set de instrucciones Thumb-2 permite un mejor aprovechamiento de la memoria flash.
Thumb-2, utiliza un conjunto de instrucciones mixto de 32bits y 16bits, descomprimiendo las de 16 bits a 32bits.

## Slide 19: Set de instrucciones Thumb-2.

## Slide 20: Cortex-M3. Generalidades.

## Slide 21: Cortex-M3. Generalidades.
Procesador
  Set de instrucciones Thumb-2.
  Pipeline de 3 etapas
  Arquitectura Harvard con búsqueda en memoria de código y en memoria de datos simultánea.
  Multiplicación de 32 bits en un solo ciclo de reloj.
  División de 32 bits por hardware en 2-12 ciclos de reloj.
  Modo Handler y Modo Thread.
  Soporte de hasta 240 interrupciones por medio del NVIC.
  Latencia de interrupciones de 12 ciclos de reloj.
Registros
  13 registros de propósito general de 32 bits.
  Link Register (LR)
  Program Counter (PC)
  Program Status Register (xPSR)
  Dos registros de puntero a pila (SP)

## Slide 22: Cortex-M3. Pipeline
Para poder alcanzar altas velocidades de clock se divide lógica combinacional en bloques de lógica más pequeña separada por FF, minimizando los caminos críticos.
Los procesadores Cortex implementan esta técnica en un pipeline de 3 etapas.

## Slide 23: ¿Por qué usar pipeline? Ejemplo (sumar 4 número)

## Slide 24: ¿Por qué usar pipeline? Ejemplo (sumar 4 número)
¿Cuánto se demora en que el resultado esté a la salida?

## Slide 25: Núcleo del Cortex-M3.

## Slide 26: Buses. Cortex – M3.

## Slide 27: Ejemplo.Cortex-M3

## Slide 28: Mapa de memoria.
Los Cortex-M3 tienen un mapa de memoria predefinido.
El procesador direcciona 4Gb.
Se definen zonas de acceso a nivel de bits (bit banding).

## Slide 29: Bit banding.
Dos zonas de 1MB que son direccionables a nivel de bits por medio de dos zonas de “alias” de 32MB.

## Slide 30: Registros.
Algunas de las instrucciones Thumb de 16 bits sólo pueden acceder a los registros bajos (R0-R7).
MSP es el puntero a la pila para las excepciones y modo privilegiado.
PSP puntero a la pila del código de aplicación.
LR. Cuando se llama a una subrutina, LR contiene la dirección de retorno.

## Slide 31: Registros Especiales.

## Slide 32: Registros Especiales.

## Slide 33: Modos de operación

## Slide 34: Modos de operación (2).

## Slide 35: Excepciones. Interrupciones.
Interrupción. Evento relacionado con el hardware que altera el flujo normal del programa en ejecución.
Excepción. Evento que altera el flujo normal de un programa en ejecución. El intento de acceder a memoria no válida es un caso típico de excepción.
Todos los Cortex-M3 tienen el mismo controlador de excepciones e interrupciones el NVIC –Nested Vectored Interrupt Controller(Controlador de Interrupciones Anidadas y Vectorizadas).
El vector de excepciones e interrupciones admite 256 entradas. Las primeras 16 son estándar de la arquitectura, y las restantes 240 son específicas del microcontrolador, definadaspor el fabricante.

## Slide 36: Excepciones.

## Slide 37: Vector de Excepciones.

## Slide 38: Prioridades.

## Slide 39: Stacking
Cuando ocurre una excepción se envían a la pila los registros PC, PSR, R0-R3, R12 y LR.
Si el procesador está en modo privilegiado usa el MSP si está en modo usuario usa el PSP.

## Slide 40: Tail Chaining

## Slide 41: Late Arrivals

## Slide 42: Systick.
El Systick es un timer sencillo integrado con el NVIC.
Es un contador descendente de 24 bits.
Se lo va a utilizar generalmente como “ticks” del sistema.

## Slide 43: Systick (2)

## Slide 44: Secuencia de Reset.

## Slide 45: Secuencia de Reset.

## Slide 46: Debug. JTAG
JTAG es un protocolo de debug de 4 (lo más usual) o 5 pines.
JTAG es un protocolo serie que permite "encadenar" varios dispositivos sobre el mismo puerto.
JTAG es definido por la norma IEEE 1149.1-1990.

## Slide 47: Debug. JTAG.
JTAG define un registro de datos(DR) y un registro de instrucción (IR).
JTAG define algunas instrucciones obligatorias
  BYPASS
  EXTEST
  SAMPLE/PRELOAD
  IDCODE (no obligatoria)
Permite definir instrucciones propias (usadas por casi todos los fabricantes para programar dispositivos)

## Slide 48: Debug. SerialWire
El protocolo SerialWire usa dos pines SWCLK y SWDIO.
La línea de datos es bidireccional y la de CLK es siempre manejada por el debugger.
En los microcontroladores LPC se lo puede controlar totalmente por este protocolo.

## Slide 49: Debug en Cortex-M3
Los procesadores Cortex-M3 provee dos características de debug que pueden ser clasificadas en dos tipos:
  Invasivo.
  No invasivo.

## Slide 50: Debug en Cortex-M3
Debug invasivo:
  Ejecución por pasos.
  Breakpoints por hardware.
  Excepciones de debug.
  Acceso a registros (lectura y escritura)
  Acceso y modificación de datos en memoria.

## Slide 51: Debug en Cortex-M3
Debug no invasivo:
  Acceso a memoria (lectura de memoria).
  Seguimiento:
    Instrucciones
    Datos.
  Profiling.

## Slide 52: Interfaz de Debug.

## Slide 53: Modos de debug.
Los procesadores Cortex-M3 soportan dos modos de debug.
  Halt. El procesador detiene su ejecución completamente.
  Debug monitor. El procesador ejecuta una excepción de debug.

## Slide 54: Modos de debug. Halt.
La ejecución del procesador se detiene.
El SYSTICK se detiene.
Las interrupciones son demoradas y/o enmascaradas.

## Slide 55: Modos de debug. Debug monitor
El procesador ejecuta la interrupción tipo 12.
El SYSTICK si corriendo.
Las nuevas interrupciones serán atendidas o demoradas en función de la configuración del NVIC.
El contenido de la memoria puede ser alterado por el handler de debug.

## Slide 56: Cortex-M0.
Es el procesador más pequeño de la familia.
Arquitectura Von Neumann. Menor rendimiento que los M3.
Mismo controlador de Interrupciones que el M3 (NVIC) con 32 fuentes de interrupción máximo.
Menores capacidades de debug que M3.

## Slide 57: Cortex-M0. Modos de operación y estados

## Slide 58: Cortex-M0. Registros

## Slide 59: Cortex-M0. Registros
R0-R12. Son registros de propósito general. La mayoría de las instrucciones pueden acceder a los registros R0-R7 (por ejemplo MOV).
R13 - SP es un registro que es usado como puntero a la pila. R13 puede acceder a dos registros (MSP o PSP) en función de la configuración del registro de control en modo thread y siempre MSP en modo handler
R14 - LR. Contiene la dirección de retorno en el caso de interrupciones o llamadas a función.
R15 – PC. Contador de programa. Se puede leer y escribir, una escritura en R15 genera un salto (sin actualizar R14) el bit menos significativo no se usa (instrucciones de 16 bits) y debe estar siempre en 1.

## Slide 60: Cortex-M0. Registros especiales

## Slide 61: Cortex-M0. Registros especiales (2)

## Slide 62: Cortex-M0. Set de Instrucciones

## Slide 63: Cortex M0. Buses

## Slide 64: Cortex-M0. Interfaz AHB-Lite
La interfaz AHB-Lite es la que permite la comunicación entre el procesador Cortex-M0 y el resto de los dispositivos de alta velocidad, esencialmente memorias.
Es una interfaz sincrónica que no permite buses de alta impedancia

## Slide 65: Cortex-M0. Interfaz AHB-Lite
La interfaz soporta diferentes formas de transferir datos: dato único, secuenciales y con ciclos de espera.
Todas las transferencias son sincrónicas y las más sencillas requieren al menos dos ciclos de reloj

## Slide 66: Corte-M0. Interfaz APB
El APB es la interfaz con la que se van a conectar los periféricos de baja velocidad.
Estos periféricos no se van a conectar directamente al procesador, sino lo van a hacer a través de un dispositivo que conecta el bus APB con el AHB-Lite (Bridge)

## Slide 67: Cortex-M0. Interfaz APB. Escrituras

## Slide 68: Cortex-M0. Interfaz APB. Lecturas

## Slide 69: Cortex-M0. Pipeline

## Slide 70: Cortex-M0+
Es totalmente compatible con el M0.
Cambios en el pipeline y en la interfaz de I/O.
Diseñado para utilizar instrucciones de 16bits (casi todas en Cortex M0).
Mayores capacidades de Debug.

## Slide 71: Cortex-M0+

## Slide 72: Cortex-M0+
Los Cortex-M0+ Agregan una interfaz de periféricos aparte del AHB.
Permite acceder a perifericos y GPIO en un único ciclo de reloj.
Es transparente a la interfaz de programa.

## Slide 73: Cortex-M0+
Los Cortex-M0+ tienen una interfaz de debug completa, como los M3 y M4.
Agregan el controlador MTB (microtrace buffer). Que permite guardar una "cola" de instrucciones ejecutadas en SRAM.

## Slide 74: Cortex-M4
El Cortex-M0 se puede pensar como un M3 "recortado" mientras que el M4 se puede considerar como un M3 con DSP.
Los Cortex-M4 están orientados a algoritmos de DSP como filtros, FFT, lazos PID.

## Slide 75: Cortex-M4.
Los Cortex-M4 tienen el mismo NVIC que los M3, el mismo sistema de Debug y Buses.
Agregan instrucciones de Multiplicar y acumular por hardware.
Los Cortex-M4 agregan unidad de punto flotante (FPU).
Entre las instrucciones de DSP agregan las SIMD.

## Slide 76: Cortex-M4. SIMD.
Las instrucciones SIMD (single instruction mutiple data). Permiten hacer varias operaciones de 8 o 16 bits en un único ciclo de reloj.
Las SIMD permiten optimizar algoritmos como los de filtros FIR.

## Slide 77: Administración de Energía.
Los procesadores Cortex-M pueden entrar en dos modos de bajo consumo. SLEEP y DEEPSLEEP.
  SLEEP. Detiene el reloj de la CPU pero no de los periféricos. Cualquiera de los periféricos puede despertar al CPU por medio de interrupciones.
  DEEPSLEEP. Detiene el reloj del CPU y de la mayoría de los periféricos. Tipicamente se sostiene el reloj de la SRAM. Al no tener reloj el NVIC es necesario otro dispositivo para volver de este modo.
  El Wakeup Interrupt Controller (WIC) es un dispositivo sencillo y de bajo consumo que permite volver de un DEEPSLEEP.

## Slide 78: Cortex-M. Modos de operación.

## Slide 79: Cortex-M. Supervisor Call (SVC)
Una vez configurado en modo thread sin privilegios, el único camino para volver a obtenerlos es una excepción.
La supervisor CALL es este camino.
En su código de operación permite codificar un número de 8 bits, lo que permite parametrizar la llamada.

## Slide 80: Cortex-M. Pendable Service Call
La Pend_SVC es una excepción que se tendría que ejecutar si ninguna otra excepción tiene lugar.
El uso normal de la Pend_SVC es con sistemas operativos para generar los cambios de contexto.
La idea detrás de esta excepción es minimizar la cantidad de cambios de contexto del procesador.

## Slide 81: Cortex-M. Pendable Service Call

## Slide 82: Cortex-M. ARMv8
Cortex-M23. Procesador más pequeño de con CPU ARMv8 (comparable con los M0/M0+)
Cortex-M33. Procesador con extensiones para DSP + FPU de arquitectura ARMv8. (comparable con los M4/M7).

## Slide 83: Cortex-M. ARMv8. TrustZone
Se definen dos estados de procesador. Seguro e inseguro.
El pasaje de un estado del procesador a otro es a través de interfaces bien definidas.
También se pueden definir zonas de memoria seguras e inseguras con el objeto de aislar datos.
La aplicación típica es la de tener un firmware seguro y aplicaciones no seguras.

## Slide 84: Cortex-M. ARMv8. TrustZone
En el espacio de memoria se pueden definir:
  Zonas de memoria seguras (S): Sólo pueden ser llamadas de estados seguros.
  Zonas de memoria inseguras “mixtas” (Non-secure Callable): son zonas de memoria seguras que se utilizan para la transición al estado seguro. El uso típico es generar tablas para hacer saltos a zonas seguras.
  Zonas de memoria no seguras (NS): Son zonas de memoria accesibles por todo el software del procesador.

## Slide 85: Cortex-M. ARMv8. TrustZone

## Slide 86: Cortex-M. ARMv8. TrustZone

## Slide 87: CMSIS. Archivos.

## Slide 88: CMSIS. Funciones para inicialización.

## Slide 89: CMSIS. Systick

## Slide 90: CMSIS. NVIC

## Slide 91: Bibliografía.
The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3, Second Edition – Joseph Yiu – Newnes – 2009.
The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0. Joseph Yiu. Elsevier. 2011.
The Designer’s Guide to the Cortex-M Processor Family. Trevor Martin. Elsevier. 2013
LPC17xx User manual.
ARM®v7-M Architecture Reference Manual.
Cortex™-M3 Revision: r1p1 Technical Reference Manual.